## Slide 1
autor: Cristiano Henrique Ferraz
ATM Modo de Transferencia Asíncrona

## Slide 2
Introducción: Multiplexación Estadística

## Slide 3
TDM: Multiplexación Determinística (1)
Multiplexación determinística:
La trama de linea se repite un número regular de veces por segundo
trib. 1
trib. 2
trib. 3
trib. 4
trib. n
trib. 1
FAS
trib. 2
trib. 3
trib. 4
...
trib. n
FAS
trib. 1
...
señal de alineación de trama
la transmisión es síncrona
la velocidad del agregado es igual a la suma de las velocidades de las tributarias, más el overhead necesario (para alineación de trama, alarmas, control, justificación, etc.)

## Slide 4
TDM: Multiplexación Determinística (2)
El area de carga de cada trama se subdivide en areas más pequeñas
  esas subdivisiones pueden ser consecutivas (como en la trama E1) o estar intercaladas bit a bit (como en la PDH) o byte a byte (como en la SDH)
  Cada tributaria que ingresa por un puerto tiene sus bits (o bytes) mapeados en el area de carga a ella asignada
  si momentaneamente no hay tráfico, su area de carga queda libre, pero no puede ser ocupada por carga de otros usuarios

## Slide 5
Las ventajas de la multiplexación determinística son:
  simplicidad
  retardo pequeño
Pero:
  asigna parte de la capacidad del agregado a una comunicación, habiendo tráfico o no
  cada usuario solo dispone de una fracción de la velocidad total de la linea que comparte con otros dispositivos
  es, por lo tanto, ineficiente para aplicaciones en transmisión de datos, cuya naturaleza es anisócrona
TDM: Multiplexación Determinística (3)

## Slide 6
Lo que cada usuario de datos quisiera sería utilizar todo el ancho de banda de la linea para enviar una ráfaga, y luego liberar la linea para ráfagas de los demás usuarios
  parece complicado, pero hay tecnologías comprobadas para ello
  la información es transportada en unidades de datos (según el caso, llamadas paquetes, tramas o celdas), cada una de las cuales posee un encabezado
    ese encabezado identifica el usuario al cual pertenece la información contenida en la unidad de datos
    el encabezado permite la demultiplexación y el enrutamiento individual de cada unidad de datos
TDM: Multiplexación de Datos

## Slide 7
TDM: Multiplexación Estadística (1)
Multiplexación estadística: Las unidades de datos pueden ser, según la tecnología:
  transmitidos continuamente o solo si hay datos
  tener longitud fija (ranuras de n bytes) o variable
  estar metidos en una trama síncrona de linea o no
trib. 1
trib. 2
trib. 3
trib. n
información
overhead
la transmisión puede ser síncrona o asíncrona
la velocidad del agregado puede ser inferior a la suma de las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de que cada tributaria transmite por ráfagas, con un porcentaje bajo de ocupación del tiempo total
buffer
buffer
buffer
buffer
información
overhead
...
cada paquete trae su propio overhead

## Slide 8
TDM: Multiplexación Estadística (2)
Para la transmisión de datos (anisócrona y de velocidad binaria variable), la multiplexación estadística es más eficiente
  cada tributaria ocupa del agregado estrictamente la capacidad necesaria para transportar los datos que presenta en cada momento
  cuando una tributaria no tiene datos que transmitir, queda libre la capacidad del agregado para los datos de otros usuarios

## Slide 9
TDM: Multiplexación Estadística (3)
Desventajas de la multiplexación estadística:
  el control y la demultiplexación son muy complejos
  cuando hay mucho tráfico simultaneamente, puede haber congestión, causando retardos e incluso pérdida de datos
  el overhead es muy grande, lo que es anti-económico cuando lo que se transmite son datos isócronos de velocidad binaria constante (voz, video)

## Slide 10
Conmutación
En principio, la conmutación digital (temporal) consiste en copiar datos de un flujo binario hacia otro flujo binario
Cuando se trata de señales multiplexadas determinísticamente (conmutación de circuitos), el conmutador solamente tiene que copiar bits o bytes de posiciones fijas en el tiempo dentro de una trama que recibe hacia intervalos de tiempo en posiciones fijas dentro de una trama que genera localmente y transmite hacia adelante

## Slide 11
Conmutación
Conmutación de señales determinísticas
ts 1
FAS
ts 2
ts 3
ts 4
...
ts n
FAS
ts 1
...
2
1
3
4
5
...
n
2
1
3
4
5
...
n
ts 1
FAS
ts 2
ts 3
ts 4
...
ts n
FAS
ts 1
...

## Slide 12
Conmutación
Cuando se trata de señales multiplexadas estadísticamente (conmutación de paquetes, tramas, celdas, mensajes), el conmutador tiene que analizar el overhead individual de cada unidad de datos y mapear los datos contenidos en el campo de carga útil hacia las unidades de datos que transmite hacia adelante, agregando un nuevo overhead (o, en ciertos casos, manteniendo el mismo overhead anterior)

## Slide 13
Conmutación de Paquetes
información
overhead
información
overhead
información
overhead
información
overhead
información
overhead
información
overhead
información
overhead
información
información
overhead
overhead
los datos contenidos en cada unidad de datos son enrutados según las direcciones contenidas en los encabezados
...
...
...
...

## Slide 14
Servicios Orientados a Conexión y Connectionless
Una red de datos con conmutación de paquetes (tramas, celdas, mensajes) está formada por multiplexores estadísticos y conmutadores de unidades de datos
Para que un usuario pueda comunicarse con otro, es necesario que los conmutadores sepan interpretar las direcciones en el encabezado (overhead) de cada DU (data unit, unidad de datos)
La transferencia de datos puede ser de dos formas:
  connection oriented (orientada a conexión)
  connectionless (no orientada a conexión)

## Slide 15
En modo connectionless (no orientado a conexión), el overhead de cada DU (data unit) trae toda la información necesaria para que los conmutadores la puedan enrutar hacia su destino final
  se trata del servicio de datagramas
  uno de los principales ejemplos de una red que presta servicio connectionless es la Internet
  el overhead es muy grande (cada unidad de datos contiene la dirección completa de red del destinatario)
Servicios Orientados a Conexión y Connectionless

## Slide 16
En modo orientado a conexión (connection oriented), el overhead de cada DU solamente tiene significado local, y solo es válido mientras dura la conexión lógica (virtual) entre los usuarios conectados
previamente a cada conferencia, es necesario establecer una conexión
    la conexión puede ser programada de forma semi-permanente en los conmutadores o puede ser establecida dinámicamente mediante un procedimiento de señalización
    las tablas de conmutación asocian un identificador de canal lógico en un puerto de entrada a un canal lógico en un puerto de salida del conmutador
Servicios Orientados a Conexión y Connectionless

## Slide 17
Conmutación Orientada a Conexión
puerto 1
conmutador 1
puerto 16
puerto 220
puerto 25
puerto 313
conmutador 2
conmutador 3
puerto 50
puerto 45
id 2
id 1
id 1
id 8
id 5
id 5
id 3
id 4
id 6
id 9
puerto - id <-> puerto - id
1 1 50 3
1 2 50 6
puerto - id <-> puerto - id
313 9 25 8
313 4 25 5
puerto - id <-> puerto - id
16 3 220 5
16 6 45 9
220 1 45 4

## Slide 18
ATM (Modo de Transferencia Asíncrono)
  más que un protocolo (estándar de la futura RDSI de banda ancha), es una tecnología de red
  diseñado para atender a servicios isócronos y anisócronos
  utiliza pequeños paquetes llamados celdas, de longitud fija
    las celdas tienen 53 bytes
      5 bytes de overhead
      48 bytes de carga útil
  las celdas son transportadas en tramas (de la PDH o SDH)
    las tramas son subdivididas en slots de 53 bytes para transportar las celdas
Ejemplos de Protocolos Orientados a Conexión

## Slide 19
ATM

## Slide 20
ATM = Asynchronous Transfer Mode
La tecnología de conmutación de paquetes en ATM:
  presenta asignación dinámica de la banda (bandwidth on demand)
  soporta servicios múltiples (voz, datos y video) y mezclados
  fue proyectada para medios de transmisión digitales de alto rendimiento (p. ej. fibra óptica)
ATM

## Slide 21
Servicio ATM
ATM
Basado en celdas de 53 bytes
Velocidades diversas para LAN y WAN
Voz, datos y video Integrados
Ethernet
Token Ring
FDDI
Router
(datos)
Cámara
(video)
PBX
(voz)

## Slide 22
La transmisión se realiza en pequeños paquetes llamados celdas
Las celdas son conmutadas individualmente
Los protocolos ATM, especialmente el de señalización, aún no están totalmente elaborados
encabezado:
5 bytes
datos de usuario: 48 bytes
CELDA DE 53 BYTES
ATM

## Slide 23
No hay recuperación de errores de transmisión por la red
  ocurriendo errores, puede pasar que se pierdan celdas
No hay necesariamente una correspondencia entre las velocidades de la red de transporte y de la fuente
ATM: Principios Básicos

## Slide 24
La linea tiene una cierta capacidad máxima para el transporte de celdas
  Esa capacidad es utilizada por los usuarios que efectivamente tienen algo para transmitir
  De esa manera, la capacidad de la linea troncal es ocupada de forma estadística por carga útil de información
ATM: Procedimientos

## Slide 25
El nodo que tiene algo para transmitir sencillamente sustituye celdas vacías por celdas conteniendo carga, haciendo así que sus datos se transfieran al conmutador
El conmutador verifica la dirección contenida en el encabezado, conmutando la carga al flujo adecuado
La red no verifica ni corrige el campo de información, pero el encabezado es protegido y corregido
ATM: Procedimientos

## Slide 26
El ATM emplea el principio de los multiplexores estadísticos
Utiliza nuevas tecnologías de conmutación rápida
Se beneficia con SDH subyacente
Suple las necesidades de los grandes usuarios por servicios isócronos y anisócronos de alto volumen de información (videoconferencia, interconexión de LANs, transferencia de grandes archivos, multimedia, procesos gráficos)
ATM: Principios

## Slide 27
Las técnicas de conmutación y transmisión no están separadas
Los enlaces de acceso y de interconexión presentan un flujo constante de celdas, vacías y con información
  la señal de linea presenta intervalos de tiempo (llamados ranuras) con el tamaño de una celda cada
  las ranuras contienen celdas vacías o con información
La transferencia de información por la red es esencialmente asíncrona
  no hay ranuras pré-fijadas para las celdas de una fuente (las celdas con carga pueden ser mapeadas en cualquier ranura disponible)
ATM: Otros Principios Básicos

## Slide 28
ATM: Trama de 34 Mbit/s
FA1 y FA2: bytes de alineación de trama
EM: paridad de bits intercalados (BIP-8)
TR: trazado del trayecto
MA: falla de recepción remota (FERF), error de bloque remoto (FEBE), tipo de carga
NR: byte de la entidad operadora de la red
GC: canal de comunicación de uso genérico (p. ej. datos o voz para mantenimiento)
59 x 9 + 6 = 537 bytes por trama
537 bytes/trama x 8000 tramas/segundo =
4296000 bytes/s
4296000 bytes/s x 8 bits/byte = 34,368 Mbit/s
cada trama contiene 530 bytes de area útil (10 celdas)
FA1
EM
TR
MA
NR
GC
FA2
59 columnas
area de carga
para
mapeo de las celdas
encabez.
area de carga de la celda
...
ranura (slot)
9 lineas
bytes de
overhead

## Slide 29
area de carga ocupada
por celdas ATM
POH DEL VC-4
el puntero H4 puede indicar la distancia (en bytes) hasta el inicio del primero encabezado de celda que le sigue*
* el UIT-T solo permite que este
método sea utilizado para verificar la
correcta alineación, no para establecerla
ATM: VC-4 con Celdas ATM
puntero de
la AU
...
J1
B3
C2
G1
F2
H4
Z3
K3
Z5
RSOH
MSOH
trama
STM-1
VC-4

## Slide 30
Ventajas del ATM
Beneficios
Características
permite conmutación por hardware
retardo bajo
diversos tipos de tráfico
Conmutación de celdas
  longitud fija de celda
  celda de 53 Bytes
conmutación sencilla
calidad de servicio definida
Orientado a conexión
  establecimiento de conexión
  canal dedicado
soporta necesidades de usuarios diversos
el costo es adecuado a la velocidad
Independiente de la capa física
  fibra, coax, par trenzado
  velocidades de Mbit/s a Gbit/s

## Slide 31
El ATM Unifica los Mundos LAN y WAN
tipo de tráfico
datos
voz
datos, voz, video
unidad de transmisión
paquete de ta- maño variable
trama fija
celda de long. fija
tipo de
conmutación
paquetes
circuitos
celdas
tipo de tráfico
en ráfagas
periódico
periódico
tipo de conexión
connectionless
orientado a
conexión
orientado a conexión
sens. a retardos
mediana
sensible
algo sensible
acceso al medio
compartido
dedicado
dedicado
Datos (LAN)
Telecom (WAN)
ATM

## Slide 32
Tendencias Tecnológicas en Redes
FDDI
Ethernet de 100 Mbit/s
Conmutación
Frame Relay
ATM
ATM-25
Como decidir?

## Slide 33
Tecnologías Diversas: Velocidad de Transmisión y Tipo de Red
LAN MAN WAN
ATM
1000
100
10
1
Frame Relay
SMDS
T1/E1
FDDI
Token Ring
Ethernet
FAST Ethernet
velocidad (Mbit/s)
25 Mbps ATM

## Slide 34
SUN
HP
DEC
IBM
nn
nn
SUN
HP
DEC
IBM
nn
155,2 MBIT/S
622 MBIT/S
LAN ATM
ordenador host
servidor de
archivos
hacia la red de
la concesionaria
622 MBIT/S
622 MBIT/S
622 MBIT/S
LAN ATM
ATM: Ejemplo de una Red Local con Conmutadores ATM

## Slide 35
Posicionamiento del ATM (1)
Inicialmente, el ATM puede ser introducido en las redes locales de ordenadores (LANs)
Otra aplicación del ATM en el area privada es la introducción del concepto de DANs (desktop area networks)
  el ATM permitirá la unión de CPUs a periféricos de forma más eficiente que la actual
  este nuevo concepto está asociado a aplicaciones de multimedia en la oficina

## Slide 36
Posicionamiento del ATM (1)
En redes públicas, el ATM será introducido como una red superpuesta, siendo los servidores ATM (conmutadores y multiplexores de servicio) interconectados a través de las facilidades de la red genérica de transporte basada en PDH o SDH
a la medida que se desarrolle la red ATM, la red genérica de transporte PDH o SDH podrá eventualmente evolucionar a una red genérica de transporte basada en ATM

## Slide 37
ATM: Ejemplo Típico de una Configuración de Red
Mux flexible
ATM
Flujos estructurados
de celdas ATM
según la Rec. G.703
o STM-N (SDH)
Mux
ATM
cross-
connects
ATM
red superpuesta ATM
red genérica de transporte
(PDH o SDH)
red superpuesta de lineas dedicadas para atender a grandes usuarios
gestión

## Slide 38
Los conmutadores ATM, por conmutar una celda entera (en lugar de un solo byte) a la vez, son mucho pero rápidos que otros conmutadores
1980
1990
2000
100 Gbit/s
10 Gbit/s
1 Gbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
1 Mbit/s
100 kbit/s
conmutadores digitales
de circuitos
frame relay
redes de paquetes
X.25
conmutadores
MAN
Caudal (Throughput) de los Conmutadores Digitales
conmutadores
ATM

## Slide 39
Conmutadores Digitales: Llamadas Procesadas por Segundo
El ATM aumenta drásticamente el número de llamadas por segundo, posibilitando transferencias de datos cortas, a alta velocidad y a un costo bajo
1980
1990
2000
conmutadores digitales
de circuitos
frame relay
redes de paquetes
X.25
conmutadores
ATM
10M
1M
100 k
10 k
1 k
100
10
1970
llamadas/seg
- llamada de datagrama = 2 paquetes
- llamada x.25 y frame relay = 4 paquetes
- llamada ATM = 3 celdas ( ! )

## Slide 40
Ejemplos
Modo de conexión
Velocidad
binaria
Temporización
mantenida entre
extremos
Clases de Servicio en ATM
variable
Clase B
Clase C
Clase D
no
orientado a conexión
connectionless
SMDS
X.25
video codificado
Clase A
constante
voz
si

## Slide 41
Ejemplos:
  clase a: televisión convencional
  clase b: televisión codificada (con administración de anchura de banda)
  clase c: transmisión de datos
  clase d: datagrama
Clasificación de los Servicios en ATM

## Slide 42
Capas del Modelo ATM (1)
conversión a los requerimientos
de la capa
física
y
generación
/ verificación
del 5o. byte
del encabezado
(HEC)
conversión al formato ATM
(48 Bytes)
(segmentación)
reensamble
agregar
encabezado
(4 bytes)
quitar
encabezado
(4 bytes)
Capa de
adaptación
al ATM (AAL)
Capa
ATM
Capa
física
celdas
de 53
bytes

## Slide 43
Física
Enlace de datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Subcapa dependiente del medio físico (PMD)
Subcapa de segmentación y reensamble (SAR)
Subcapa de convergencia
de transmisión (TC)
Capa ATM
Subcapa de convergencia (CS)
PHY
ATM
AAL
Protocolos ATM
Modelo de referencia OSI
Notas:
AAL: Capa de Adaptación al ATM
ATM: Modo de Transferencia Asíncrona
PHY: Física
Capas del Modelo ATM (2)

## Slide 44
Modelo Funcional de la RDSI de Banda Ancha
capas superiores
funciones de las capas superiores
convergencia
segmentación y reensamble
control genérico de flujo
generación / extracción del encabezadode la celda
traducción del VPI / VCI de la celda
multiplexación / demultiplexación de celdas
desacople de la tasa de celdas
generación / verificación del HEC (por CRC)
sincronización de celdas
adaptación de las tramas de transmisión
generación / recuperación de las tramas de transmisión
reloj de bits
medio físico
Gestión
de las
capas
SAR
CS
AAL
ATM
TC
PM
capa
física

## Slide 45
La Capa ATM

## Slide 46
Interfaces de Red ATM
Ethernet
DXI ATM
Enrutador ATM
DSU ATM
UNI privada
NNI privada
UNI privada
Conmutador ATM
Conmutador ATM
UNI pública
Conmutador
público
ATM
Conmutador
público
ATM
NNI pública
LAN
WAN
- Interfaz Usuario-Red (UNI)
- Interfaz de Nodo de Red (NNI)
- Interfaz de Conmutación de Datos (DXI)

## Slide 47
VCI
HEC
PTI
y
CLP
VPI
encabezado
(5 bytes)
area de carga útil
(48 bytes)
CELDA ATM
1er OCTETO
2o OCTETO
3er OCTETO
4o OCTETO
VCI (16 BITS):
IDENTIFICADOR DEL
CANAL VIRTUAL
HEC (8 BITS):
SECUENCIA DE
VERIFICACIÓN DEL
ENCABEZADO
POR CRC
4 BITS
El Nivel ATM: Encabezado en la NNI
VPI (12 BITS):
IDENTIFICADOR DEL
TRAYECTO VIRTUAL
VPI
VPI
VCI
VCI
VCI
PTI
HEC
8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
Posición de los bits
Octeto
CLP
5o OCTETO
encabezado (header)
de 5 bytes en la NNI
encabezado (header) de 5 bytes en la NNI
PAYLOAD TYPE IDENTIFIER:
TIPO DE CARGA
(3 bits)
CELL LOSS
PRIORITY
(CLP)

## Slide 48
Formato del Encabezado en la UNI de ATM
Celda ATM
GFC
VPI
VPI
VCI
VCI
VCI
PTI
HEC
Encabezado en la UNI
GFC:
VPI:
VCI:
PTI:
CLP:
HEC:
Generic Flow Control (4 bits)
Virtual Path Identifier (8 bits)
Virtual Channel Identifier (16 bits)
Payload Type Identifier (3 bits)
Cell Loss Priority (1 bit)
Header Error Control (8 bits)
8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
Posición de los bits
Octeto
CLP
Encabezado 5 bytes
Carga útil 48 bytes

## Slide 49
Red orientada a conexión
  la red realiza las conexiones en modo circuito virtual
  la red asigna un camino fijo para todas las celdas con informaciones mientras dura la conexión
Capa ATM: Características y Procedimientos (1)

## Slide 50
El encabezado no contiene toda la información para llevar la celda a su destino final
  contiene apenas la información para el procesamiento de la celda al llegar al nodo de conmutación
  el conmutador establece tablas de conmutación (VCI, VPI de entrada por cierta ruta --> nuevo VPI, VCI de salida por otra ruta) al establecer la conexión
Capa ATM: Características y Procedimientos (2)

## Slide 51
Las tablas de conmutación permanecen válidas solo mientras dura la conferencia
Una vez establecidas las tablas, permanece una relación lógica de conmutación por tramos nodo a nodo, permitiendo que cada celda sea encaminada a su destino final
Capa ATM: Características y Procedimientos (3)

## Slide 52
Al establecer la llamada, el usuario informa a la red (en un procedimiento de negociación) algunas características de la llamada: volúmen promedio y máximo de celdas, p. ej.
Capa ATM: Características y Procedimientos (4)

## Slide 53
funciones de capas
superiores
funciones de capa PMD
(uno o varios enlaces
fÍsicos)
capa ATM
funciones de canal virtual
funciones de trayecto
virtual
VPT
VPI = 5
VCs
el VPT procesa
el VPI y el VCI
el VPT procesa
el VPI y el VCI
VPT
VPI = 8
trayecto virtual
VCs
p. ej. cross-connect
(procesa solo el VPI)
ATM: Jerarquía Funcional

## Slide 54
Capas Física y ATM
PT
PT
Nivel de
canal
virtual
conexión a nivel de canal virtual
enlace de canal virtual
enlace
de canal
virtual
enlace de trayecto virtual
Nivel de
trayecto
virtual
enlace
de canal
virtual
conexión a nivel de trayecto virtual
NT: terminación de red
SW: conmutador de celdas
PT: terminación de trayecto

## Slide 55
Parámetros de Tráfico y Negociación de la QoS

## Slide 56
Parámetros de Tráfico
Como la red ATM tiene por objetivo transportar tráfico estadístico, el usuario debe informar a la red:
  las características de su tráfico
  la calidad de servicio (QoS) exigida por su tráfico
Los servidores (conmutadores de celdas y multiplexores de aceso) de la red deben soportar varias clases de servicio
La gestión de la red acepta o deja de aceptar nuevas conexiones según la disponibilidad momentanea de capacidad en la parte de interconexión

## Slide 57
Parámetros de Desempeño
La calidad de servicio se basa en varios parámetros:
  Tasa de celdas erradas (precisión)
  Tasa de celdas severamente erradas (precisión)
  Tasa de celdas perdidas (confiabilidad)
  Tasa de celdas mal insertadas (precisión)
  Retardo de transferencia de celdas (velocidad)
  Retardo medio de transferencia de celdas (velocidad)
  Variación del retardo de celdas (velocidad)

## Slide 58
Descripción del Tráfico (1)
La descripción del tráfico es utilizada por la red para saber que tanto de la capacidad de la red cada nueva conexión irá ocupar
la velocidad de acceso (llamada AR) representa la tasa máxima de emisión en una puerta de entrada de la red
  como el usuario irá generar un tráfico estadístico, es necesario informar a la red los parámetros individuales de cada conexión en particular

## Slide 59
Descripción del Tráfico (2)
Cuando se establece una conexión de velocidad binaria variable, es necesario informar:
  la densidad máxima de las ráfagas (en celdas/seg -- llamada PCR, peak cell rate)
  el tamaño máximo de cada ráfaga enviada a la máxima densidad (en celdas totales -- llamada MBS, maximum burst size) y la duración máxima de las ráfagas (en segundos -- llamada Tb)
  el mínimo intervalo entre ráfagas (en ms -- llamado Ti)
  la tasa media de transmisión (en celdas/segundo -- llamada tasa máxima sostenible (SCR, sustainable cell rate)

## Slide 60
Negociación de la Conexión (1)
La negociación, por lo tanto, incluye los factores:
  PCR (peak cell rate)
    1/T en unidades de celdas/segundo; T es el mínimo espacio entre celdas, en segundos
  SCR (sustainable cell rate)
    máxima tasa media que una fuente que genera tráfico en ráfagas puede enviar a la tasa máxima de pico
  MBS (maximum burst size)
    número máximo de celdas que pueden ser enviadas a la tasa máxima de pico
  Tb (maximum burst duration at PCR)
  Ti (minimum burst interval time)

## Slide 61
Negociación de la Conexión (2)
La negociación incluye también el retardo absoluto solicitado y su variación
  Retardo máximo de transferencia de células (max. CTD, maximum cell transfer delay)
  Tolerancia a CDV (CDVT, cell delay variation tolerance)
    en segundos; no es especificada por el usuario, sino por la red

## Slide 62
El Parámetro QoS (Calidad de Servicio) (1)
Al establecer una conexión virtual, el usuario irá contar con una cierta QoS
Una clase de QoS es definida por lo menos por los siguientes parámetros:
  tasa de celdas perdidas (CLR, cell loss rate) para el flujo CLP=0
  tasa de celdas perdidas para el flujo CLP=1
  variación del retardo de celdas (CDV, cell delay variation) para el flujo agregado CLP=0+1
  retardo medio de celdas (mean CTD, mean cell transfer delay) para el flujo agregado CLP=0+1

## Slide 63
El Parámetro QoS (Calidad de Servicio) (2)
Hay cinco clases de QoS:
  clase 0: no especificada, UBR
  clase 1: CBR
  clase 2: video/audio, VBR-RT
  clase 3: datos orientados a conexión, VBR-NRT
  clase 4: datos connectionless, VBR-NRT también

## Slide 64
Ejemplos de Asignación de QoS
0,1
0,3
1
3
10
30
100
300
1000
10-10
10-8
10-9
10-7
10-6
10-5
10-4
video en
paquetes
clase 2
emulación de
circuito
clase 1
datos
connectionless
clase 4
datos
orientados
a conexión
clase 3
variación del retardo de celdas (ms)
tasa de celdas perdidas
(CLP=0)

## Slide 65
Soporte a QoS (1)
Las QoS basicamente definidas son:
  CBR (continuous bit rate): tipicamente para emulación de circuitos, en donde la velocidad binaria es constante y la temporización entre extremos tiene que ser mantenida
  VBR (RT) (variable bit rate - real time): para señales de velocidad binaria variable con temporización mantenida, como en compresión de video con velocidad variable
  VBR (NRT) (variable bit rate - non-real time): para señales que no requieren que la temporización sea mantenida, pero que exigen una QoS garantizada (basada en la latencia o en el ancho de banda digital), como, por ejemplo, tráfico de frame relay en el cual la CIR es mapeada en la red ATM

## Slide 66
Soporte a QoS (2)
La gestión de los recursos de las redes que soporten a varias QoS se vuelve, por lo tanto, extremadamente complicada
  para el usuario, será inicialmente difícil poder describir exactamente las características de su tráfico
  para las redes, gestionar los recursos será aún más difícil
    es necesario dimensionar cuidadosamente memorias de entrada y memorias de salida a lo largo del camino
    también es necesario administrar el ancho de banda de la red de interconexión y prioridades de tráficos distintos

## Slide 67
Soporte a QoS (3)
Debido a la dificultad de gestionar los recursos de la red para garantizar la QoS en conexiones VBR, fueron creados nuevos conceptos de calidad de servicio
muchas redes inicialmente soportarán solamente una UBR (unspecified bit rate), además de la emulación de circuitos (CBR, constant bit rate)
  en ciertos casos, las redes soportarán una ABR (available bit rate)

## Slide 68
Soporte a QoS (4)
La definición de la señalización para la UNI versión 4.0 el ATM Forum está especificando también las QoS para ABR y UBR
ABR (available bit rate): parecida a la VBR (NRT), pero sin garantizar un ancho de banda determinado al usuario
  implementa un mecanismo de control de flujo para informar al usuario sobre la disponibilidad momentanea de capacidad en la red
  con base en esa información, el usuario debe limitar su tasa de emisión de células para no correr el riesgo de tener parte de su tráfico descartado por la red

## Slide 69
Soporte a QoS (5)
UBR (uspecified bit rate): servicio que no ofrece garantía de cualquier tipo; el usuario puede enviar cualquier cantidad de datos hasta un cierto límite, pero no puede contar con una calidad específica en lo relativo a la tasa de celdas perdidas, retardo o variación del retardo
como la especificación del servicio ABR solo debe estar ampliamente disponible en 1996, la UBR sigue siendo la opción más difundida para la interconexión de LANs

## Slide 70
El Servicio ABR (1)
En el servicio ABR (available bit rate), por lo tanto:
  la red no garantiza un ancho de banda definido
  la red implementa un método de “mejor esfuerzo” (best effort) para el transporte de las celdas de una conexión
  la red retroalimenta el usuario con informaciones (mecanismos de control de flujo) que permiten aumentar el ancho de banda disponible al usuario (llamada ACR -- allowed cell rate) cuando la red está libre de congestión
    a través de esos mecanismos, la red puede controlar el flujo de celdas y disminuir a un mínimo el número de celdas perdidas debido a congestión

## Slide 71
El Servicio ABR (2)
Servicio ABR (cont.)
  el mecanismo de control de flujo usará celdas de gestión de recursos (RM, resource management) o el bit EFCI (explicit forward congestion indication)
  los protocolos de las LANs usarán las redes de manera oportunística, retrayéndose o bufferizando según la necesidad

## Slide 72
Señalización en la UNI y la QoS (1)
Las versiones actualmente implementadas (3.0 y 3.1 del ATM Forum) no especifican explicitamente la QoS requerida para cada sentido de la conexión
la red ofrece un cierto número de QoS soportadas, las cuales corresponden a los diversos tipos de tráfico
  la entidad que opera las redes debe asegurar que las mismas sean configuradas de manera que puedan soportar esas QoS

## Slide 73
Señalización en la UNI y la QoS (2)
En la versión 4.0, esa ambiguedad desaparece, y cada conexión debe tener definidos 4 parámetros principales:
  variación extremo a extremo del retardo de celdas (CDV)
  retardo máximo de transferencia de celdas (max. CTD)
  retardo medio de transferencia de celdas (mean CTD)
  tasa de pérdida de celdas (CLR)
    este último será un atributo fijo de los enlaces y nodos

## Slide 74
Verificación del Contrato de Tráfico (1)
Cada conexión cuyos descriptores de tráfico fueron especificados es considerada como un contrato de tráfico
  la red ofrece una garantía de cumplimiento de la QoS, siempre y cuando el usuario cumpla con las características de su tráfico
  la red obliga al usuario a cumplir con el contrato a través de un control de parámetros de uso llamado UPC (usage parameter control), más conocido como función de policía

## Slide 75
Verificación del Contrato de Tráfico (2)
La función de policía mide el tráfico de cada conexión al llegar al nodo de la red a través de la UNI pública
  el mecanismo de control sugerido es el “doble leaky bucket”
  la red puede marcar como siendo de baja prioridad (CLP=1) las celdas que no se encuadran en la “envoltura de tráfico” contratado, o descartarlas directamente

## Slide 76
Mecanismo de Leaky Bucket
tráfico ofrecido
tiempo
T
2T
3T
4T
tráfico que puede
ser descartado o
marcado con CLP=1
decréscimo del
contador leaky
bucket a cada
intervalo T
valor máximo admisible del contador leaky bucket
ráfagas de
tráfico
tiempo entre
ráfagas

## Slide 77
Función de Polícia
CLP = 0 + 1
CLP = 0 + 1
CLP = 0
CLP = 1
Peak Cell Rate (PCR)
Cell Loss
Priority (CLP)
Sustainable Cell Rate (SCR)
PCR en CLP=0+1
PCR en CLP=0 sin marcar y PCR en CLP=0+1
SCR+MBS en CLP=0 sin marcar y PCR en CLP=0+1
SCR+MBS en CLP=0+1 sin marcar y PCR en CLP=0+1
CLP = 0
CLP = 1
marcar como
CLP = 1
PCR en CLP=0 y PCR en CLP=0+1 marcando
SCR+MBS en CLP=0 y PCR en CLP=0+1 marcando
Marcación de CLP

## Slide 78
Implementación en las Redes
Para implementar las diversas QoS en las redes, los nodos tendrán que:
  controlar la admisión de nuevas conexiones que podrían afectar la garantía de los parámetros negociados en el contrato de tráfico
  separar los flujos correspondientes a las diversas QoS (por ejemplo, asignando distintos niveles de prioridad según el tipo de tráfico)
  de esta forma, podrían disminuir la latencia y el jitter de conexiones del tipo CBR

## Slide 79
Categorías de Servicios de la Capa ATM (1)
atributo
CLR (cell loss ratio)
CDT (cell delay tolerance) y CDV (cell delay variation)
PCR (peak cell rate) y CDVT (cell delay variation tolerance)
SCR (sustainable cell rate) y BT (burst tolerance)
MCR (minimum cell rate) -- solo ABR
control de congestión
categoría de servicios de la capa ATM
CBR
VBR (RT)
VBR (NRT)
parámetro
especificada
(opc. solo CLP = 1)
especificada
(opc. solo CLP = 1)
especificada
(opc. solo CLP = 1)
QoS
CDV y
máx. CDT
CDV y
máx. CDT
solamente
CTD media
QoS
especificada
especificada
especificada
tráfico
no
disponible
especificada
especificada
tráfico
no
disponible
no
disponible
no
disponible
tráfico
no
no
no
CBR - constant bit rate
VBR (RT) - variable bit rate (real time)
VBR (NRT) - variable bit rate (non-real time)
QoS - quality of service

## Slide 80
categoría de servicios
Categorías de Servicios de la Capa ATM (2)
ABR
UBR
parámetro
especificada*
no
especificada
QoS
no
especificada
no
especificada
QoS
especificada
especificada
tráfico
no
disponible
no
disponible
tráfico
especificada
no
disponible
tráfico
si
no
minimizada para fuentes que responden al control de flujo)
ABR - available bit rate
UBR - unspecified bit rate
QoS - quality of service
atributo
CLR (cell loss ratio)
CDT (cell delay tolerance) y CDV (cell delay variation)
PCR (peak cell rate) y CDVT (cell delay variation tolerance)
SCR (sustainable cell rate) y BT (burst tolerance)
MCR (minimum cell rate) -- solo ABR
control de congestión

## Slide 81
Flujos de Celdas de OAM

## Slide 82
Flujos de Celdas OAM (1)
Como cualquier sistema de transmisión moderno, también las redes basadas en ATM requieren canales de servicio
  No siempre se pueden designar bytes específicos de un canal, de un trayecto o de la señal de linea, pués a ciertos niveles la red solo transporta celdas completas
  Por esto, fué creado un concepto de “canales de servicio” usando flujos de celdas especiales de OAM (operations, administration and maintenance) que unen los distintos elementos de red

## Slide 83
Flujos de Celdas OAM (2)
Es posible comparar los flujos OAM con los canales de servicio presentes en el overhead de las tramas de la SDH (encabezados de sección de regeneradores, de sección de multiplexación, de trayecto alto y de trayecto bajo)
solo que, en el caso del ATM, además de los flujos extremo a extremo en un trayecto o canal virtual, adicionalmente, hay flujos por segmento (de trayecto vitual y de canal virtual)

## Slide 84
Tipos de Flujos de Celdas de OAM
F1: nivel de sección de regeneradores (comparable al nivel de sección de regeneradores en SDH)
F2: nivel de sección digital (llamado nivel de linea o de sección de multiplexación en SDH)
F3: nivel de trayecto de transmisión (llamado nivel de trayecto en SDH)
F4: nivel de trayecto virtual (incluso los sub-flujos por segmento): reservados los canales virtuales 3 y 4 de cada VP para esta función
F5: nivel de canal virtual (incluso los sub-flujos por segmento): el PTI indica tratarse de celdas de OAM, y no de usuario

## Slide 85
punto de conexión del nivel
correspondiente
punto terminal del nivel
correspondiente
Flujos de Celdas de OAM
capa física
capa ATM
sección de regeneradores
segmento de
canal virtual
segmento de
trayecto virtual
sección digital
trayecto de transmisión (linea)
conexión de trayecto virtual
conexión de canal virtual
flujo F5: nivel
de canal virtual
flujo F4: nivel
de trayecto virtual
flujo F2: nivel
de sección digital
flujo F3: nivel
de trayecto de tx
flujo F1: nivel
de sección de reg.

## Slide 86
Flujos OAM - Capa Física (1)
En los sistemas basados en celdas, los flujos F1 y F3 consisten en celdas con una configuración específica en el encabezado
  esos sistemas no poseen un flujo F2
  está definido un espacio máximo entre las celdas de los flujos F1 y F3; caso excedido, un alarma es generada (LOM)

## Slide 87
Flujos OAM - Capa Física (2)
En los sistemas SDH, los flujos F1 y F2 son configurados por bytes del SOH, y el flujo F3 por bytes del POH
En los sistemas PDH, las funciones de mantenimiento de la capa física son realizadas por bits del encabezado (errores de CRC, etc.)
la capacidad de transportar algo más que mensajes de OAM orientadas a bit es muy limitada, excepto en sistemas que utilizan las nuevas tramas ya vistas
p. ej., la trama de 34 Mbit/s con ATM posee 5 bytes de OAM (que se repiten 8000 veces por segundo)

## Slide 88
Tipos y Funciones de Celdas de OAM
Las celdas del flujo F4 declaran en el encabezado el VPI a que se refieren
  el VCI declara si el flujo es extremo a extremo (VCI=4) o del segmento (VCI=3)
En las celdas del flujo F5, el VPI y VCI son declarados
  el campo PT indica si son del segmento (101) o extremo a extremo (PT=100)
El tipo y la función de las celdas de OAM es codificado en los dos semi-octetos del primer byte del campo de carga útil

## Slide 89
Tipos y Funciones de Celdas OAM
Hay 2 tipos de funciones de OAM:
  funciones soportadas apenas por los flujos F1, F2 y F3
    funciones dedicadas a la detección e indicación de indisponibilidad
    funciones que requieren el transporte de informaciones sobre fallas en tiempo real a los extremos afectados para protección del sistema
    funciones relativas a la gestión del sistema
    dedicadas a la monitorización y reportes del desempeño o a la localización de fallas de equipos
    pueden ser soportadas por los flujos F1 a F3 o por otros medios, como, por ejemplo, por una TMN a través de interfaces Q

## Slide 90
Flujos de PL (Physical Layer)-OAM: F1 a F3
B-NT2
B-NT1
LT
ET
B-NT2
B-NT1
LT
ET
B-NT2
B-NT1
LT
ET
LT
LT
MUX
STM
MUX
STM
cross-
connect
de
VP
LT
LT
F1
F2
F2
F3
F1
F3
F3
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
en el caso de sistemas de tx basados en celdas,
las funciones de F2 son soportadas por el flujo F3
en el caso de sistemas de tx basados en celdas,
está disponible un flujo F1
los flujos podrían estar implementados aún si no son desplegados
TB
SB

## Slide 91
Funciones OAM de Capa Física - Sistemas SDH
nivel
sección de
regene-
ración
sección
digital
trayecto de
transmi-
sión
función
detección de
señal
alineación de
trama
monitorización
de errores en
la sección (B2)
desacople de la
tasa de celdas
alineación de celdas
monitorización del
estado de CN
oper. del puntero
de AU
detección
de
fallas
pérdida de señal o
pérdida de trama
entrante en B-NT1
pérdida de señal o
pérdida de trama
entrante en B-NT2
desempeño insufi-
ciente de errores,
entrante en B-NT1
desempeño insufi-
ciente de errores,
entrante en B-NT2
falla de inserción / su-
presión de celdas
vacías en B-NT2
pérdida de sincronismo
de celdas en B-NT2
CN no disponible
pérdida del puntero de la
AU o AIS de trayecto
en B-NT2
F2 en la sección
B-NT2<->B-NT1
MS-FERF para la
B-NT2
MS-FERF para la
B-NT1
MS-FERF para la
B-NT2
MS-FERF para la
B-NT1
-
-
-
-
sección
B-NT1<->LT
la capacidad de
reportar fallas del
punto de referencia TB
a la interfaz Q debe ser
soportada por el
equipo
la capacidad de
reportar fallas del
punto de referencia TB
a la interfaz Q debe ser
soportada por el
equipo
la capacidad de
reportar fallas del
punto de referencia TB
a la interfaz Q debe ser
soportada por el
equipo
F3 en el tramo entre
la B-NT2 y la terminación
del trayecto de tx
AIS de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT1)
AIS de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT2)
AIS de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT1) --
puede ser desactivada
para estudios posteriores
FERF de trayecto
AIS de trayecto
AIS de trayecto
AIS de trayecto hacia la
terminación de tray.
de tx
informaciones de fallas y protección del sistema
transmitidas en el flujo

## Slide 92
Funciones OAM - Sistemas Baseados en Celdas
nivel
sección de
regene-
ración
trayecto de
transmi-
sión
función
detección de
señal y
reconocimento
de celdas
PL-OAM
monitorización de
err. de sección
desacople de la
tasa de celdas
recon. de celdas
PL-OAM
alineación de celdas
monitorización del estado
de CN
detección
de
fallas
pérdida de señal o
pérdida de reconocim. de
celdas de F1 PL-OAM
entrantes en B-NT1
pérdida de señal o
pérdida de reconocim. de
celdas de F1 PL-OAM
entrantes en B-NT2
desempeño de errores
inaceptable en B-NT1
desempeño de errores
inaceptable en B-NT2
falla de inserción / su-
presión de celdas
vazias en B-NT2
pérdida de reconocim. de
celdas de F3 PL-OAM
entrantes en B-NT2
pérdida de alineación de
celdas en B-NT-2
CN no disponible
F2 en la sección
B-NT2<->B-NT1
FERF de sección para la
B-NT2
FERF de sección para la
B-NT1
FERF de sección para la
B-NT2
FERF de sección para la
B-NT1
-
-
-
-
sección
B-NT1<->LT
la capacidad de
reportar fallas del
punto de referencia TB
a la interfaz Q debe ser
soportada por el
equipo
la capacidad de
reportar fallas del
punto de referencia TB
a la interfaz Q debe ser
soportada por el
equipo
F3 en el tramo entre
la B-NT2 y la terminación
del trayecto de tx
AIS de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT1)
FERF de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT2)
AIS de trayecto hacia
la terminación de tray.
de tx (de la B-NT1)
----
para estudios posteriores
FERF de trayecto
FERF de trayecto
AIS de trayecto
informaciones de fallas y protección del sistema
transmitidas en el flujo

## Slide 93
Flujos de OAM de Capa ATM: F4 y F5
B-NT2
B-NT1
LT
ET
B-NT2
B-NT1
LT
ET
B-NT2
B-NT1
LT
ET
LT
LT
MUX
ATM
MUX
ATM
cross-
connect
de
VP
LT
LT
F4
F5
F4
F4
F5
F5
mux ATM sin terminación de VP

## Slide 94
Funciones de OAM de la Capa ATM
nivel
trayecto
virtual
canal
virtual
función
monitorización de la
disponibilidad del trayecto
monitorización de
desempeño
monitorización de la
disponibilidad del canal
monitorización de
desempeño
flujo
F4
F5
detección de
falla / defecto
trayecto indisponible
desempeño degradado
canal indisponible
desempeño degradado
informaciones de
protección del
sistema y fallas
para
estudios
posteriores
para
estudios
posteriores

## Slide 95
Funciones Especiales de OAM de la Capa ATM
Prueba de continuidad
  las celdas de verificación de continuidad son enviadas de una terminación de trayecto o canal cuando no se ha recibido celdas de usuario en un periodo t y no hay indicación de falla
Monitorización de desempeño
  realizada a través de la inserción de celdas especiales de monitorización, trás N (N = 128, 256, 512 o 1024 celdas) celdas de usuario o trás una solicitud (no tardando en emitirse más que N/2 celdas trás la solicitud)
  los resultados son recibidos en celdas de reporte para trás, enviadas por el extremo opuesto

## Slide 96
Formato Genérico de Celdas de OAM de la Capa ATM
encabezado
de la
celda
campo específico de la función
tipo de
OAM
tipo de
función
EDC (error detection
code) de CRC-10
reservado
para usos
futuros
45 bytes
5 bytes
1 byte
2 bytes
4 bits
4 bits
6 bits
10 bits

## Slide 97
Tipos y Funciones de las Celdas OAM (cont.)
Gestión de fallas (tipo 0001)
  AIS (0000)
  RDI / FERF (0001)
  verificación de continuidad (0100)
  bucle (1000)
Gestión de desempeño (tipo 0010)
  monitorización hacia adelante (0000)
  reporte hacia atrás (0001)
  monitoreo y reporte (0010)
Activación / desactivación (1000)
  monitorización de desempeño (0000)
  verificación de continuidad (0001)

## Slide 98
Formato Genérico de Celdas de OAM de la Capa ATM
tipo de
falla
(opc.)
encab.
de la
celda
campo específico de la función
45 bytes
5 bytes
1 byte
2 bytes
localización de la falla
(opcional)
octetos no utilizados (6A H)
MCSN
(módulo
256)
BIP-16
ID del
mens.
octetos no utilizados (6A H)
TUC
(total user cell no.)
TS (time stamp)
(opcional)
result.
de err.
bloques
conteo de celdas perdidas /
mal insertadas
octetos no utilizados (6A H)
celdas de gestión de fallas AIS / FERF
celdas de monitorización de desempeño
celdas de activación / desactivación de función OAM
etiqueta
de cor-
relación
sentidos de acción
(donde activar/desact.)
tamaños de bloques de la PM (performance monitoring) B-A
tamaños de bloques de la PM A-B
8
9 x 8
35 x 8
32
8
16
16
8
16
264
6
2
8
4
4
336

## Slide 99
Posibilidades de Loopback de la Capa ATM
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
enlace virtual
conexión virtual
red 1
red 2
red 3
celdas OAM
celdas OAM
celdas OAM
celdas OAM
celdas OAM
celdas OAM
celdas OAM

## Slide 100
Celdas OAM de Loopback de la Capa ATM
indicación
de
loopback
encab.
de la
celda
campo específico de la función
45 bytes
5 bytes
1 byte
2 bytes
octetos no utilizados (6A H)
0
8
4 x 8
16 x 8
7
etiqueta de correlación
(puede haver diversas
celdas a la vez)
ID de la localización
del loopback
ID de la fuente
12 x 8
12 x 8
0
0
0
0
0
0
0
ó
1
no utilizados
1
en la origen, este campo recibe el valor de “1”; el receptor lo decrementa para “0”, y
la celda debe ser extraída por el transmisor al recibirla de vuelta con el valor de “0”

## Slide 101
Una de las funciones básicas de ATM es la identificación de valores reservados, pre-asignados del encabezado
Los 16 primeros valores del VCI fueron reservados por el UIT-T para uso futuro como valores pre-asignados
Campos del Encabezado

## Slide 102
Valores de VCI Preasignados
utilización
CLP
celda no designada
0
celda desocupada
1
celda reserv. para capa física
1
meta-señalización (I.311)
orig.
señaliz. general de difusión
orig.
señaliz. punto a punto
orig.
celda F4 OAM del segmento
A
celda F4 OAM extremo a extremo
A
celda F5 OAM del segmento
A
celda F5 OAM extremo a extremo
A
celda de gestión de recurso
VPI
VCI
PT
0
0
xxx
0
0
000
0
0
PPP
don't care
1
0A0
don't care
2
0AA
don't care
5
0AA
cualquier
3
0A0
cualquier
4
0A0
cualquier
difer. de 0
100
cualquier
difer. de 0
101
cualquier
difer. de 0
110
A
A = usado por la función respectiva

## Slide 103
Uso del Campo Payload Type
código
significado
000
celda de datos de usuario, EFCI = 0, AAL_indicate = 0
001
celda de datos de usuario, EFCI = 0, AAL_indicate = 1
010
celda de datos de usuario, EFCI = 1, AAL_indicate = 0
011
celda de datos de usuario, EFCI = 1, AAL_indicate = 1
100
celda asociada OAM F5 de segmento
101
celda asociada OAM F5 extremo a extremo
110
celda de gestión de recursos
111
reservada para futuros usos
EFCI = explicit forward congestion indication
AAL_indicate = indicación de usuario de capa ATM a usuario de capa ATM

## Slide 104
Mecanismo de Justificación

## Slide 105
Los nodos de una red ATM pueden, teoricamente, funcionar de forma plesiocrónica
Luego, es necesario un mecanismo para justificación
El mecanismo de justificación es muy sencillo
ATM: Sincronismo de Redes
NOTA: apesar del hecho de que los nodos de tránsito puedan funcionar de forma plesiocrónica, veremos que para servicios isócronos (AAl1 y AAL2), es necesario disponer de una referencia única de temporización en los nodos de entrada y de salida de la señal isócrona en la red de transporte ATM

## Slide 106
El flujo de celdas ATM necesariamente debe contener celdas vacías
Cada nodo de red posee una memoria elástica un poco más larga que una celda
Esa memoria es escrita con el reloj de la señal recibida y es leída con el reloj del propio nodo
Esa memoria posee un mecanismo para indicar su nivel de llenado
Al alcanzar ciertos límites, el nodo quita o agrega una celda vacía
ATM: Mecanismo de Justificación

## Slide 107
AAL: La Capa de Adaptación al ATM

## Slide 108
Capa AAL (1)
Hay 4 tipos de capas de adaptación al ATM:
  AAL tipo 1
    soporta tráfico de clase A (CBR, orientado a conexión, isócrono)
  AAL tipo 2
    soporta tráfico de clase B (VBR, orientado a conexión, isócrono)

## Slide 109
Los 4 tipos de capas de adaptación al ATM (cont.):
  AAL tipo 3/4
    soporta tráfico de clases C y D (VBR, anisócrono)
    las antiguas AAL 3 y AAL 4 fueron unificadas en la AAL tipo 3/4
    adecuada para tráfico de datos sensible a pérdida de celdas, pero no a retardos
  AAL tipo 5
    soporta tráfico de clase C (VBR, orientado a conexión, anisócrono)
    mucho más sencilla que la AAL tipo 3/4
Capa AAL (2)

## Slide 110
Capa AAL (3)
Además de esas 4 AALs, es usual referirse a un quinto tipo de AAL; se trata de la:
  AAL tipo 0
    la AAL tipo 0 es la AAL nula, para cuando el tráfico ofrecido ya viene en formato de celdas
    sin embargo no se defina una “AAL tipo 0” en las normas, ese término, para el caso del tráfico ya en formato de celdas, está consagrado por el uso

## Slide 111
Subdivisiones de la Capa AAL
SAR
capas superiores
funciones de las capas superiores
convergencia
segmentación y reensamble
control genérico de flujo
generación / extracción del encabezadode la celda
traducción del VPI / VCI de la celda
multiplexación / demultiplexación de celdas
desacople de la tasa de celdas
generación / verificación del HEC (por CRC)
sincronización de celdas
adaptación de las tramas de transmisión
generación / recuperación de las tramas de transmisión
reloj de bits
medio físico
Gestión
de las
capas
SAR
CS
AAL
ATM
TC
PM
capa
física
SSCS
CPCS
la CS se subdivide
en dos otras
sub-subcapas:
SSCS y CPCS

## Slide 112
Subdivisiones de la Subcapa de Convergencia
SSCS - Service Specific Convergence Sublayer
  parte alta de la CS
  puede ser nula
  hasta ahora definida para Frame Relay y para SMDS
  no se requiere para IP, pués IP es soportado directamente por la CPCS
CPCS - Common Part Convergence Sublayer
  parte baja de la CS
  siempre tiene que estar presente
  funciones específicas para cada tipo de AAL
    p. ej., la AAL 1 especifica CPCS soportando SRTS (synchronous residual time stamp) y SDT (structured data transfer)

## Slide 113
AAL tipo 5
También conocida como SEAL (Simple and Efficient AAL)
datos de usuario
(0 a 65535 bytes)
carga útil
PAD
UU
CPI
PDU de
la SAR
longitud
CRC
PDU de
la SAR
PDU de
la SAR
carga útil
encab.
ATM
carga útil
encab.
ATM
carga útil
encab.
ATM
CPCS
Capa de
Usuario
SAR
Capa
ATM
Capa
AAL
48
48
48
5
48
5
48
5
48
0-47
1
1
2
4
UU: usuario a usuario
CPI: indicador de parte común (para formar palabras de 32 bytes)
trailer de la CPCS

## Slide 114
AAL Tipo 3/4 (Modo Mensaje)
IDU de AAL 3/4
carga de usuario
PAD
AL
Etag
longitud
CS
Capa de Usuario
SAR
Capa ATM
Capa
AAL
carga útil
encab.
ATM
trailer
SDU de ALL 3/4
carga útil
MID
SN
ST
LI
CRC
carga útil
encab.
ATM
carga útil
MID
SN
ST
LI
CRC
Fill
CPI
Btag
BA
encab.
2
bits
4
bits
10
bits
44
octetos
6
bits
10
bits
5
48
5
48
encab.
1
1
2
< 65535
0-3
1
1
2
SDU: unidad de datos de servicio
IDU: unidad de datos intermedia
(= una trama completa del usuario)
CPI: indicador de parte común
Btag: etiqueta de inicio
BA: asignación de memoria
AL: alineación de palabras de 32 bits (= 00H)
Etag: etiqueta de fin
ST: tipo de segmento (BOM, COM, EOM)
SN: número secuencial
MID: identificador de multiplexación
LI: indicador de longitud
44
octetos
trailer

## Slide 115
AAL Tipo 1 (Emulación de Circuitos)
La AAL tipo 1 permite transportar señales síncronas en modo “emulación de circuitos
  el área de carga útil de cada celda recibe un byte de encabezado de SAR (ISAR-PDU header) y 47 bytes de carga
  Hay dos modos de operación:
    el método SRTS (synchronous residual time stamp) permite el transporte de señales plesiócronas (de primer y tercer órdenes)
    el método SDT (structured data transfer) permite transportar señales síncronas de 64 kbit/s (en este caso, las celdas pares solo contienen 46 bits de carga, pués un byte es utilizado como puntero)

## Slide 116
AAL Tipo 1 (cont.): Método SRTS
Según este método, los nodos de origen y destino deben poseer un reloj de gran exactitud amarrado a una referencia de red
  la frecuencia real de la señal a ser transportada es comparada con el reloj de referencia de red de la siguiente forma:
    el reloj de la red es dividido entre un factor x de tal manera que el resultado sea un valor entre 1 y 2 veces mayor que el reloj real de la carga
    el reloj de la red así dividido incrementa un contador de 4 bits
    ese contador es muestreado a cada 3008 bits de la carga (8 celdas x 47 bytes/celda x 8 bits/byte)
    el valor del contador, llamado etiqueta de tiempo residual síncrono, es transmitido en el encabezado de las celdas ímpares (utilizando para ello el bit CSI, convergence sublayer indication), tardando 8 celdas (de las cuales 4 ímpares) en completarse
    ese valor permite que el reloj de referencia sea corregido en el destino para generar una temporización igual al reloj de la carga en la origen

## Slide 117
AAL Tipo 1 (cont.): Método SRTS
1/N
muestrear
y parar
contador
de 4 bits
1/x
frecuencia de la
fuente
frecuencia de la
red
N = 3008 (47x8x8)
para que resulte
un valor apenas un poco
superior al reloj
de la fuente
el valor resultante del contador es la etiqueta de tiempo residual (RTS) enviada en el bit CSI de las PDUs de SAR 1, 3, 5 y 7 de cada grupo de 8
24
tolerancia
(aprox. 200 ppm)
frecuencia de la
fuente
frecuencia de la
red / x
3008 ciclos
...
...
...

## Slide 118
AAL Tipo 1 (cont.): Método SRTS
carga útil
encabezado
ATM
48 bytes
5 bytes
47 bytes
1 byte
bit
CSI
número
secuencial (3 bits)
campo de
CRC (3 bits)
bit de
paridad
este bit contiene
el valor del contador
(RTS) en las celdas
ímpares
este campo contiene un número que es incrementado a cada celda para
permitir detectar celdas perdidas
este campo contiene un valor calculado
por CRC sobre el campo SN (número
secuencial) que permite corregir errores
de 1 bit en el SN
paridad de 1 bit sobre los 7 bits anteriores
encabezado de la
PDU de SAR
encabezado de la PDU de SAR

## Slide 119
48 bytes
5 bytes
carga útil
encabez.
ATM
47
1
PDU de
SAR
interv. de tiempo 1 a 31
FAS
señal de alineación de trama
48 bytes
5 bytes
carga útil
encabez.
ATM
47
1
48 bytes
5 bytes
carga útil
encabez.
ATM
47
1
...
AAL Tipo 1 (cont.): Ejemplo de Emulación de Circuito
interv. de tiempo 1 a 31
FAS
interv. de tiempo 1 a 31
FAS

## Slide 120
AAL Tipo 1 (cont.): Método SDT
La SDT (structured data transfer) constituye un método más directo
  a cada dos celdas, un byte adicional trás el encabezado de la SAR contiene un puntero
  el puntero indica el desplazamiento del inicio de la carga en el campo de carga de las dos celdas (93 bytes)
  por lo tanto, el puntero puede asumir un valor de 0 a 92

## Slide 121
46 bytes de carga en las celdas pares
AAL Tipo 1 (cont.): Método SDT
encab.
ATM
48 bytes
5 bytes
47 bytes de carga en las celdas ímpares
1 byte
bit
CSI
número
secuencial (3 bits)
campo de
CRC (3 bits)
bit de
paridad
este bit indica si esta celda es ímpar o si es par (estas contienen el puntero)
este campo contiene un número que es incrementado a cada celda para
permitir detectar celdas perdidas
este campo contiene un valor calculado por CRC sobre el campo SN (número
secuencial) que permite corregir errores
de 1 bit en el SN
paridad de 1 bit sobre los 7 bits anteriores
encabezado de la
PDU de SAR
encabezado de la PDU de SAR
puntero de 7 bits: valor del desplazamiento de la
carga (0 a 92) en el campo de carga (de las 2 celdas)
1 byte
1 byte
carga útil
1 bit

## Slide 122
Sincronización en ATM

## Slide 123
Emulación de Circuitos
La emulación de circuitos permite realizar circuitos de velocidade binaria constante en ATM
  como la información es mapeada en el campo de carga de las células, ella es transferida em bloques grandes
  esos bloques no tardan todos el mismo tiempo en cruzar las redes (el retardo es variable)
    la variación del retardo de las células puede alcanzar 4 ms
  no se puede recuperar el reloj de la señal original a partir del ritmo de llegada de los bloques de bits sin generar wander

## Slide 124
Sincronización de las Redes
La temporización tiene que ser transferida por otros medios
  señales síncronas a um reloj genérico tienen su velocidad reproducida a partir de ese reloj de red
  señales plesiócronas tienen su velocidad real comparada con el reloj de la red en el punto de conversión a ATM
    la información resultante de esa medición es transferida al destino junto con la carga útil
    en el punto de salida (reconversión al formato original), la temporización real de la carga es reproducida a partir de esa información y del reloj genérico de red

## Slide 125
Método Adaptativo
Hay un otro método para recuperar la temporización de señales asíncronas, llamado método adaptativo
Debido al wander generado, no sirve para señales que necesitan cumplir con las normas ITU-T (p. ej. tramas PCM a 2 Mbit/s)
Según este método, la temporización es recuperada del ritmo irregular de llegada de las células
  las células son escritas en un buffer
  las células son leídas con un reloj nominal
  cuando se alcanza un límite superior en el buffer, la velocidad de lectura es aumentada
  cuando se alcanza un límite inferior, la velocidad de lectura es disminuida

## Slide 126
Serviço CBR Assíncrono: SRTS
fuente
CBR
mape-
ador
desma-
peador
receptor
CBR
isla ATM
flujo asíncrono CBR
flujo asíncrono CBR
células ATM con
llegadas aleatorias
diferencias de retardo de
hasta 4 ms
la temporización original es reconstruída a partir de informaciones en las células y de una referencia genérica de la red
(método SRTS)

## Slide 127
Serviço CBR Assíncrono: Método Adaptativo
fonte
CBR
mape-
ador
receptor
CBR
ilha ATM
flujo asíncrono CBR
flujo asíncrono CBR
células ATM com
chegadas aleatórias
diferenças de retardo de
até 4 ms
a temporização original é reconstruída a partir do nível de preenchimento do buffer, o que causa wander devido à variação do retardo, além do grande retardo do sinal no buffer
desma-
peador
buffer

## Slide 128
Serviço CBR Síncrono
Desmapeador ATM
Buffer
referência de relógio
rastreável a um PRS
serviço CBR
células ATM com
tráfego CBR
este método só pode
ser utilizado para
transportar sinais
síncronos ao PRS

## Slide 129
Es necesario que en los puntos de conversión a ATM y reconversión al formato original, la misma referencia genérica de reloj de rede esté disponible
  es necesario mantener una red de distribución de reloj, como en el caso de las redes determinísticas
  esa red puede utilizar la propia señal óptica de linea para llevar esa información a todos los puntos
  alternativamente, se pueden montar redes de distribución de reloj con auxilio de referencias primarias locales por GPS (satélites del sistema de posicionamiento global)
  la solución adoptada puede ser mixta
Sincronización de las Redes (cont.)

## Slide 130
Sincronización de las Redes (cont.)
La Bellcore ya ha publicado una norma (GR-1110-CORE) sobre los requerimientos de sincronización en ATM (BSS, Broadband Switching Systems)
Según esa norma, la red de distribución de sincronismo tiende a evolucionar:
  en lugar de señales DS-1, la temporización será distribuída por las señales OC-N
  en Europa, serían las señales STM-N en lugar de las E1
Los relojes de los equipos deben ser de estrato 3 (~ G.812 LNC del ITU-T) y deben poseer hardware de reloj duplicado
Debe haber soporte al byte S1 del encabezado SDH / SONET

## Slide 131
Sincronización de las Redes (cont.)
La red conmutada de banda ancha (BSS) necesita ser integrada en el plan de sincronización de la red
Cada edificio debe poseer un distribuidor de reloj (BITS, Building Integrated Time Supply, ó SSU, Synchronization Supply Utility)
Los nodos de la red conmutada de banda ancha deben soportar temporización externa (señales E1 ó DS1)
Deben también poder derivar la temporización de señales STM-N ó OC-N, para el caso de aún no haber un BITS / SSU en el edificio
Deben tener una salida de temporización E1 / DS1

## Slide 132
Sincronización de las Redes (cont.)
Las mismas consideraciones hechas para la BSS son válidas también para el SAM (Service Access Multiplex)
  Un SAM es semejante a una BSS, pués ambos pueden soportar varios servicios en una plataforma común ATM
  La diferencia reside en que un SAM será utilizado en las fronteras de la red ATM pública, no habiendo otros NEs adelante de ellos procesando la capa ATM
  La función del SAM es agregar el tráfico de interfaces múltiples de acceso al servicio de banda ancha y entregarlo al BSS
    el SAM soporta SMDS, frame relay, cell relay, emulación de circuitos e interconexión de LANs en modo nativo
  Se espera para muy pronto la definición de la sincronización de SAMs

## Slide 133
Sincronización de las Redes (cont.)
Sincronización de los CPEs (customer premises equipment)
  las señales presentes en la UNI deben ser rastreables al PRS (referencia primaria de sincronismo de la red)
  los CPEs derivarán su temporizición a partir de las señales de linea de la UNI
  opcionalmente, los CPEs pueden tener una entrada para un reloj externo síncrono al PRS
  el CPE debe poder tolerar el jitter y el wander introducidos por la red de transporte

## Slide 134
Resumen del Esquema de Distribución de Sincronismo (1)
STM-N / OC-N
E3 / DS 3
E1 / DS 1
BITS / SSU
NE
Temporización externa a partir de la red de sincronismo
referencia
de la red
de sincronismo

## Slide 135
Resumen del Esquema de Distribución de Sincronismo (2)
STM-N / OC-N
E3 / DS 3
E1 / DS 1
BITS / SSU
NE
receptor GPS
(referencia
primária local)
Temporización externa com reloj primario local

## Slide 136
Resumen del Esquema de Distribución de Sincronismo (1)
Temporización de linea
STM-N / OC-N
STM-N / OC-N
E1 / DS 1
NE

## Slide 137
Emulación de LANs (LANE)

## Slide 138
Métodos de Interconexión de LANs via ATM
Modo nativo
  se utilizan mecanismos de resolución de direcciones para mapear las direcciones de nivel de red directamente en direcciones ATM
Emulación de LANs (LANE)
  consiste en emular la funcionalidad de una LAN sobre una red ATM
  hay definiciones para la emulación de una Ethernet y de un Token Ring
    la emulación significa que existe una interfaz de servicio para los protocolos de nivel superior (es decir, de red local), idéntica a una interfaz de LAN, y los datos son encapsulados en el formato MAC apropriado

## Slide 139
Emulación de LANs (1)
La emulación de LANs:
  presenta la misma interfaz de servicio de los protocolos MAC comunes a los drivers de nivel de red
    por ejemplo, NDIS (network device interface specification) u ODI (open data-link interface)
  luego, no es necesario modificar esos drivers
  el objetivo es accelerar la introdución de ATM

## Slide 140
Emulación de LANs (2)
La LANE estará disponible en dos tipos de dispositivos:
  tarjetas de interfaz ATM (NICs)
    presentan la interfaz de servicio común a los drivers de los protocolos de nivel de red en los sistemas terminales, que podrán utilizar la red ATM sin modificaciones
  equipos de interconexión de redes y de conmutación
    los dispositivos ofrecerán, en conjunto con las tarjetas NIC, un servicio de LAN virtual

## Slide 141
Emulación LAN
Emulación de LANs
Capas altas
Capa física
Capa ATM
AAL5
Estación
terminal ATM
LAN PMD
Estándar
LAN
MAC
Capas altas
Terminal de LAN
Capa LAN Física PMD
Física Física
Capa ATM
Conmutador ATM
Convertidor
ATM-LAN
Capa ATM
AAL5
Emul. LAN
Puenteo
NDIS = Network Device Interface Specification (Espec. para la Interfaz de Dispositivo de Red)
ODI = Open Data-link Interface (Interfaz Abierta de Enlace de Datos)
Capa 3 (IP, IPX, etc.)
IP
NDIS
IPX
ODI
etc.
Están-
dar LAN
MAC
Capa 3 (IP, IPX, etc.)
IP
NDIS
IPX
ODI
etc.

## Slide 142
Emulación de LANs (cont.)
A LANE no afecta los conmutadores ATM directamente, una vez que utiliza un modelo de superposición
  los protocolos operan de forma transparente a través de los conmutadores ATM
La función básica del protocolo LANE es resolver las direcciones MAC en direcciones ATM
  esto, en realidad, representa un “protocolo” de puenteo a través del ATM
  el elemento que hace esa función compleja es el soporte a conmutadores de LANs -- o sea, a puentes de LANS

## Slide 143
Aspectos Básicos de la Señalización en ATM

## Slide 144
Funciones de la Señalización (1)
Funciones actuales (ATM Forum - versión 3.0 de la UNI)
  establecimiento y liberación de conexiones punto a punto
  selección y asignación de VPI/VCI
  solicitud de calidad de servicio (QoS)
  identificación del abonado llamante
  gestión básica de errores
  comunicación de informaciones específicas en el pedido de establecimiento
  soporte a sub-direccionamiento
  especificación de los parámetros de tráfico PCR (peak cell rate)
  selección de la red de tránsito

## Slide 145
Funciones de la Señalización (2)
Funciones Q.2931 no incluidas en la versión 3.0 del ATM Forum para la UNI
  no envío de mensaje de alerting al abonado llamado
  ausencia de selección o negociación de VPI/VCI
  ausencia de envío solapado
  ausencia de interoperabilidad con la RDSI de banda estrecha
  ausencia de soporte a subdireccionamiento
  solo es posible seleccionar una única red de tránsito

## Slide 146
Funciones de la Señalización (3)
Funciones incluidas en la versión 3.0 del ATM Forum para la UNI, pero no en la Rec. Q.2931 del UIT-T
  soporte a establecimiento de llamada punto a multipunto por el abonado llamante
  extensiones para soporte de operación simétrica
  elementos de información (IEs) adicionales para extremos punto a multipunto
  estructuras de dirección NSAP adicionales

## Slide 147
Funciones de la Señalización (4)
Próxima etapa
  especificación de un modelo de llamada en el cual cada llamada puede tener múltiples conexiones, como en multimedia
  soporte a un protocolo distribuido para establecimiento de llamadas punto a multipunto
  renegociación de los parámetros de tráfico con la conexión ya establecida
  soporte a llamadas multipunto y multipunto a punto
  especificación de metaseñalización que establece conexiones adicionales para señalización

## Slide 148
Mensajes de Señalización (1)
Mensajes de establecimiento de llamadas:
  CALL PROCEEDING
  CONNECT ACKNOWLEDGE
  SETUP
Mensajes de liberación de llamadas:
  RELEASE
  RELEASE COMPLETE
Mensajes de estado:
  STATUS ENQUIRY
  STATUS

## Slide 149
Mensajes de Señalización (2)
Mensajes relacionadas con la referencia global de llamadas:
  RESTART (all)
  RESTART ACKNOWLEDGE
  STATUS
Control de llamadas punto a multipunto:
  ADD PARTY
  ADD PARTY ACKNOWLEDGE
  ADD PARTY REJECT
  DROP PARTY
  DROP PARTY ACKNOWLEDGE

## Slide 150
Elementos de Infomación (1)
Principales IEs obligatorios:
  tasa de celdas requerida del usuario ATM
  número del abonado llamado
  identificador de conexión (valor asignado de VPI/VCI)
  solicitud de QoS (calidad de servicio)

## Slide 151
Elementos de Infomación (2)
Algunos parámetros opcionales:
  solicitud de capacidad de portador (de banda ancha)
  informaciones de capas inferior y superior de banda ancha
  parámetros de la AAL
  subdirección del abonado llamado
  número y subdirección del abonado llamante
  selección de la red de tránsito
  código de causa
  identificador de referencia del punto de terminación y número del estado del punto de terminación

## Slide 152
ATM y ATM-25: Evaluaciones

## Slide 153
ATM: Evaluaciones
Características funcionales:
  basado en celdas; varias velocidades binarias; voz, datos y video; requiere nuevos dispositivos
Disponibilidad:
  ya disponible (en marzo de 1995)
Costo:
  alto

## Slide 154
ATM-25 (1)
Basado en celdas de 53 Bytes
Velocidad binaria de 25,6 Mbit/s
Par trenzado de categoría 3 o mejor
Utiliza código de linea 4B5B
(32 Mbit/s x 4)/5 = 25,6 Mbit/s

## Slide 155
ATM-25 (2)
A mediados de 1993 el Forum de ATM rechazó la propuesta ATM-25 en favor del enfoque de 51,84 Mbit/s
32 suministradores formaron la alianza Desktop ATM25 para impulsar al ATM-25
En febrero de 1995, el Forum de ATM aprobó la propuesta del Modo de Transferencia Asíncrona de 25,6 Mbit/s

## Slide 156
Principales Suministradores que Respaldan el ATM-25
IBM
SMC
Adaptec
Madge
Olicom
ATM Ltd.
Seeq Technology
Fujitsu

## Slide 157
ATM-25: Evaluaciones
Características Funcionales :
  aumento marginal en desempeño; adecuado para teleconferencias por video y ordenador personal
Disponibilidad:
  no muy amplia
Costo:
  bajo (aunque superior a Ethernet)
    Ethernet conmutada sigue siendo la opción más difundida en el mercado de redes locales cuando se requiere un aumento de throughput

## Slide 158
La RDSI de Banda Ancha

## Slide 159
La RDSI de Banda Ancha (1)
No aprovecha de la planta actual sino la red de transporte SDH, con ATM (aunque sea posible la utilización de la planta de interconexión PDH)
Presupone una planta externa de fibras ópticas para acceso de los abonados
Tendrá extension nacional e internacional
Usará nuevas centrales de conmutación de celdas (y no de circuitos)

## Slide 160
Operación comercial (Europa) a partir de 1997 (aprox.)
Extensión universal (Europa) a partir de 1999
Integra todos los servicios en una sola red, sustituyendo la multiplicidad de redes existentes y en implementación hoy dia
La RDSI de Banda Ancha (2)

## Slide 161
Mediciones en ATM

## Slide 162
Mediciones en ATM (1)
Las mediciones en ATM se dividen en 2 areas básicas
  mediciones de la funcionalidad de la red
    capa física (SDH, Sonet, PDH --> Recs. G.826, M.2100)
    capa ATM (multiplexores, conmutadores, etc.)
      tasa de celdas perdidas
      tasa de celdas erradas
      retardo de celdas
      variación del retardo
      razón de transferencia de celdas (throughput)
      etc.
  análisis del tráfico transportado via ATM
    adaptación al ATM
    análisis de protocolos de usuario
    localización de fallas en la interconexión

## Slide 163
Mediciones en ATM (2)
Wandel & Goltermann está presente en todos los ámbitos
Para las mediciones en la red de transporte, cuenta con el Analizador Avanzado de Redes ANT-20
  acceso a todos los medios físicos de redes de transporte (PDH, SDH, Sonet)
  análisis y generación de tráfico ATM
  mediciones de calidad
  análisis de funciones de gestión (TMN)

## Slide 164
Mediciones en ATM (3)
Para la interconexión y protocolos encapsulados, cuenta con el Analizador de Protocolos DA-30
  acceso (simultaneo) a los lados LAN (Ethernet / FDDI / Token Ring, etc.) y WAN (V.35, E1, T1, E3, T3, etc.) en ATM
  análisis de protocolos encapsulados

## Slide 165
Ejemplo de una Rutina de Medición (1)
Mediciones de la capa física
  forma de onda en la interfaz eléctrica (E3 o STM-1)
  nivel de potencia óptica (STM-1)
  alineación de la trama STM-1 o E3
    simular errores en la palabra de alineación y verificar si la entrada los soporta
  alineación de las celdas
    simular errores de HEC (corregibles y no corregibles) y verificar si el dispositivo los corrige (de ser el caso) y si no pierde la alineación (excepto al rebasar las condiciones especificadas)
    tolerancia a jitter de las entradas del equipo
  jitter propio de las salidas digitales

## Slide 166
Ejemplo de una Rutina de Medición (2)
Mediciones de la capa física (cont.)
  funciones de OAM de los flujos F1, F2 y F3
    simulación de errores de bits y generación de alarmas para verificar si la función de reporte de errores y alarmas de la capa física funciona correctamente (bytes del encabezado o celdas de OAM, según el caso)
    margen de captación de reloj
    variación del reloj de referencia y determinación de los límites máximos aceptados por el sistema
    verificación del mecanismo de justificación con inserción / eliminación de celdas vacías
  verificación del aleatorizador / desaleatorizador
  medición de errores según la Rec. G.826 / M.2100

## Slide 167
Ejemplo de una Rutina de Medición (3)
Mediciones de la capa ATM
  establecimiento de conexiones virtuales según la capacidad del equipo o de la red bajo prueba
  generación y discriminación de todos los tipos de celdas en cada conexión virtual
  generación de celdas inválidas y verificación de su descarte
  generación de celdas de conexiones inválidas y verificación de su descarte
  generación de CLP = 0 y CLP = 1 en porcentajes variables y verificación de su tratamiento por parte de la red

## Slide 168
Ejemplo de una Rutina de Medición (4)
Mediciones de la capa ATM (cont.)
  generación de flujos de celdas en las varias conexiones, con variación de los parámetros básicos y verificación del cumplimiento del contrato por la red (UPC, usage parameter control; y NPC, network parameter control)
    variación del PCR (o tiempo entre celdas)
    variación del MBS
    variación de la SCR (o tiempo entre ráfagas)
    medición del porcentaje de celdas marcadas con CLP = 1 por la red
    medición del caudal máximo (throughput) de cada conexión
    medición de la tasa de pérdida de celdas con CLP = 0 y CLP = 1
    medición de la tasa de celdas erradas con CLP = 0 y CLP = 1

## Slide 169
Mediciones de la capa ATM (cont.)
  medición de retardo en cada conexión virtual
    retardo absoluto medio de las celdas
    retardo individual de celdas
    variación del retardo de celdas
  conteo de celdas mal insertadas
  generación, control y análisis de las funciones de OAM a nivel de trayecto y canal virtuales (flujos F4 y F5)
    comando, realización y verificación de bucles
    inserción de errores de paridad y recepción de los respectivos mensajes
    verificación de continuidad
    generación y verificación de alarmas
Ejemplo de una Rutina de Medición (5)

## Slide 170
Ejemplo de una Rutina de Medición (6)
Medición de la función de emulación de circuitos (CBR)
  evaluación funcional de la AAL 1
  verificación de la tasa de errores (G.821 / M.2100) de flujos CBR transportados a través del equipo o de la red
  medición del retardo a través del equipo o de la red ATM, incluyendo los buffers elásticos
  variación de la velocidad de la carga CBR y determinación del margen de captación
  medición del jitter propio en el punto de salida de la red o del equipo ATM, variando la velocidad real de la carga útil CBR

## Slide 171
Ejemplo de una Rutina de Medición (7)
Medición de la función de emulación de circuitos (CBR) (cont.)
  medición de la tolerancia a jitter de las entradas de los equipos ATM
  medición de la transferencia de jitter a través del equipo o de la red ATM
  verificación de los efectos de una pérdida de referencia de reloj en los puntos de entrada y salida (para los métodos de mapeo SRTS y SDT)

## Slide 172
Ejemplo de una Rutina de Medición (8)
Medición de la AAL 3/4 soportando un servicio connectionless (SMDS)
  validación del protocolo de red (IP / IPX / NetBios)
  validación del protocolo de enrutadores (RIP / OSPF / EGP / BGP)
  mapeo de direcciones (E.164)
  Encapsulación / desencapsulación de las unidades de datos de servicio (funcionalidad de la AAL 3/4)
  retardo de ida y regreso (Ping)
  generación de errores de celdas (corregibles y no corregibles) y verificación de la corrección por la red ATM

## Slide 173
Ejemplo de una Rutina de Medición (9)
Medición de la AAL 3/4 con SMDS (cont.)
  implementación y control de clase de acceso
  plan de numeración
  direcciones individuales y de grupo
  validación y filtrado de direcciones
  multicasting
  mediciones de desempeño (errores, pérdida de tramas, retardo)

## Slide 174
Ejemplo de una Rutina de Medición (10)
Medición de la AAL 5 soportando un servicio orientado a conexión (frame relay)
  mapeo de parámetros
    medición de la IWF (interworking function), con mapeo del bit FECN en el bit EFCI y del bit DE en el bit CLP, y vice-versa
  encapsulación y desencapsulación (evaluación de la funcionalidad de la AAL 5)
  reensamble e integridad del reensamble
  control y monitorización del tráfico
  mediciones de desempeño (errores, pérdida de tramas, retardo)

## Slide 175
Ejemplo de una Rutina de Medición (11)
Medición de la AAL 2
  aún faltan las definiciones de la funcionalidad de la AAL 2 (VBR-NRT)
  las pruebas, por lo tanto, quedan dependiendo de esas definiciones
  se estima que las pruebas serán similares a las pruebas de la AAL 1 con SRTS

## Slide 176
Ejemplo de una Rutina de Medición (12)
Outras mediciones de internetworking
  emulación de LANs
    Ethernet
    Token Ring
    FDDI
  interacción con la RDSI de banda estrecha
  resolución de direcciones
    para operar, por ejemplo, IP sobre ATM, es necesario resolver las direcciones IP en direcciones ATM
    la traducción de las direcciones descrita en la RFC 1577 define una “sub-red lógica IP”, basada en un servidor ARP (ATMARP)
    es necesario verificar se el enrutamiento se realiza correctamente, y no se generan respuestas ATM_NAK indicando la falta de un mapeo registrado de la dirección IP en la tabla del servidor

## Slide 177
Ejemplo de una Rutina de Medición (13)
Mediciones de la señalización
  simulación de un equipo terminal de abonado, con implementación de los mensajes de señalización de acuerdo a las normas soportadas por el dispositivo o por la red ATM (ATM Forum 3.0, 3.1 y 4.0, o ITU-T Q.2931)
  simulación de la red para las pruebas del equipo de acceso del usuario

## Slide 178
Ejemplo de una Rutina de Medición (14)
Otras mediciones
  las funciones de OAM pueden tener su contraparte en una interfaz Q3 (CMIP sobre pila OSI / ISO) o Qx (CMOT o SNMP)
  para probar esa funcionalidad, es necesario generar estímulos en las interfaces de funciones de telecomunicaciones y monitorizar la comunicación entre gerente y agente en la interfaz Q3 o Qx (gestión de desempeño y de fallas)
  además, es necesario probar la funcionalidad de la gestión simulando gerentes y agentes SNMP o CMIP
  outras funciones de gestión (configuración, seguridad, contabilización) también deben ser probadas
  para esas pruebas, los instrumentos deben permitir acceder a las interfaces de gestión

## Slide 179
Apéndice A: Switched Multimegabit Data Service (SMDS)

## Slide 180
Que es SMDS?
SMDS = Switched Multimegabit Data Service
Servicio público de conmutación de paquetes, no orientado a conexión (connectionless) ofrecido por empresas de telecomunicaciones
La ETSI ha definido un servicio casi idéntico: el CBDS (Connectionless Broadband Data Service)
Originalmente, concebido como un servicio urbano, basado en la norma IEEE 802.6 para MAN (red de area metropolitana)
Hoy es un servicio que puede emplear una cualquiera de varias infraestructuras de transporte, como, por ejemplo, ATM

## Slide 181
Que es SMDS (cont.)
SMDS conmuta y encamina paquetes de hasta 9183 octetos
Como es un servicio no orientado a conexión, no se establecen circuitos virtuales
  cada paquete SMDS es direccionado y enrutado según las normas de direccionamiento global del UIT-T

## Slide 182
Uso de SMDS como una Red Física con TCP/IP
capas
superiores
TCP
IP
LLC
MAC
PHY
IP
LLC
MAC
PHY
IP
LLC
PHY
capas
superiores
TCP
IP
LLC
MAC
PHY
SIP
MAC
SIP
SMDS
terminal
enrutador
enrutador
terminal

## Slide 183
Uso de SMDS con Puentes
capas
superiores
TCP
IP
LLC
MAC
PHY
MAC
PHY
PHY
capas
superiores
TCP
IP
LLC
MAC
PHY
SIP
MAC
SIP
SMDS
terminal
enrutador
enrutador
terminal
funciones
puenteo
funciones
puenteo

## Slide 184
SMDS: La Interfaz Abonado-Red (1)
El punto en el cual el usuario se conecta a la red se llama SNI (Subscriber-Network Interface)
A una SNI se pueden asociar hasta 16 direcciones individuales según la Rec. E.164 del UIT-T
El protocolo en la SNI se llama SIP (SMDS Interface Protocol), basado en la norma IEEE 802.6 (DQDB)
  se trata de un protocolo en 3 capas, las cuales no corresponden al modelo OSI

## Slide 185
SMDS: La Interfaz Abonado-Red (2)
Hace poco se definió la opción DXI-SNI (Data Exchange Interface-SNI), para ofrecer el servicio SMDS a velocidades inferiores a E3 (34 Mbit/s)
  mientras que la SNI con SIP emplea las mismas celdas de 53 octetos que ATM, con 5 octetos de encabezado y 48 de carga, la opción DXI-SNI no emplea celdas

## Slide 186
AAL 3/4
Estructura en 3 Capas de SMDS (SNI con SIP)
PHY: physical layer, capa física
SAR: segmentation and reassembly, segmentación y reensamble
CPCS: common-part convergence sublayer, subcapa de convergencia de parte común
capa 3 SIP
capa 2 SIP
capa 1 SIP
SAR
ATM
PHY
SIP-CLS
SSCS (nulo)
CPCS
Capas del SIP
SMDS sobre ATM
SSCS: service-specific CS, subcapa de convergencia específica para el servicio
SIP: SMDS Interface Protocol
CLS: Connectionless Service

## Slide 187
Estructura de 3 Capas de SMDS (1)
La capa 1 está constituida por una interfaz G.703 a 2 ó 34 Mbit/s; eventualmente, SDH / SONET STM-1 / STS-3
La capa 2 es la capa de celdas, y corresponde a la capa ATM en la pila de protocolos de la RDSI de banda ancha
  las celdas de SMDS, llamadas Unidades de Datos de Protocolo (PDUs) de capa 2 (L2_PDUs) son del mismo tamaño y casi idénticas a las celdas ATM
El Equipo del cliente (CPE, customer premises equipment) segmenta los paquetes de longitud variable en trozos compatibles con las celdas de 53 octetos de la SNI

## Slide 188
Estructura de 3 Capas de SMDS (2)
La capa 3 es la capa de paquetes de SMDS, equivalente a las tramas MAC en un ambiente LAN, y contiene las direcciones de destino (E.164)
El SMDS emplea un identificador de mensajes de 10 bits en el encabezado, para asociar todas las celdas en que se segmenta el paquete; además, usa un número secuencial de 4 bits para verificar el orden de los segmentos y un campo de 2 bits para designar los segmentos inicial, subsiguiente, final o único (BOM, COM, EOM, SSM)
equivalente a la SAR de la AAL 3/4

## Slide 189
Implementación de SMDS sobre ATM
Un DTE (enrutador ó host) implementa la capa 3 del SIP y la DXI de SMDS
  esta es la forma típica de un DTE acceder al SMDS a través de una SNI con SIP
El DCE (p. ej. un CSU/DSU) implementa la subcapa SAR (segmentación y reensamble) de la capa de adaptación al ATM (AAL) de tipo 3/4
  también implementa la capa ATM y la capa física
Alternativamente, el DTE implementa la capa 3 del SIP y la DXI de ATM
  en este caso, la asociación del VPI y VCI es realizada por el DTE
Hay variantes que pueden proporcionar múltiples interfaces de acceso al servicio en el DCE ó en el DTE

## Slide 190
SMDS en AAL de Tipo 3/4
SAR: Segmentation-And-Reassembly
CS: Convergence Sublayer
AAL: ATM Adaptation Layer
SDU: Service Data Unit
PDU: Protocol Data Unit
paquete de SMDS (hasta 9183 octetos)
SDU de la AAL
octetos de relleno
trailer de la PDU
de la CS
PDU de la CS
PDU de la
SAR
header de la PDU
de la CS
...
header de la PDU de SAR
trailer de la PDU de SAR
no utilizado
(relleno)
48 octetos
48 octetos
48 octetos
...

## Slide 191
Implementación del SMDS sobre ATM
Hay una diferencia esencial entre la capa 2 del SIP y la capa ATM:
  la capa 2 del SIP es no orientada a conexión
  la capa ATM es orientada a conexión
Este hecho crea necesidades adicionales para la implementación en UNI ATM
  un ejemplo es la función de Control de Admisión de Conexión usada para determinar si la conexión de ATM puede ser proporcionada en la interfaz

## Slide 192
Implementación del SMDS sobre ATM (cont.)
Entre las capas físicas aplicables a SMDS sobre ATM están:
  DS3
  E2
  E3
  Sonet OC-3
  STM-1
    y hay esfuerzos por incluir T1 y E1
Las facilidades de SMDS, tales como "clases de acceso" y QoS (quality of service), son mantenidas

## Slide 193
SMDS / CBDS en ATM
La red ATM transporta unidades de datos (no orientados a conexión) entre servidores específicos que pueden manejar protocolos no orientados a conexión
El protocolo connectionless incluye funciones de enrutamiento, direccionamiento y selección de QoS (quality of service)
Cada PDU del CLNAP ó CLNIP contiene las direcciones de origen y destino (Rec. E.164 del UIT-T)
La comunicación a nivel de la capa no orientada a conexión puede ser punto-a-punto ó multipunto
El límite superior de longitud de las SDU de CLNAP / CLNIP es de 9188 octetos (CLNAP) y 9232 (CLNIP) (9188 octetos de datos de usuario, más 40 octetos del encabezado de la SDU de CLNAP, más 4 octetos de CRC)

## Slide 194
La entidad de mapeo es responsable por encapsular/desencapsular las PDUs del CLNAP en/de PDUs del CLNIP. Hay varias clases de acceso, definidas por 3 parámetros:
MIR (Maximum Information Rate)
  SIR (Sustainable Information Rate)
  PPTU (PDUs Per Time Unit)
AAL
3/4
AAL
3/4
SMDS en AAL de Tipo 3/4
CLNAP: connectionless network access protocol (aplicado en la UNI)
CLNIP: connectionless network interface protocol (aplicado en la NNI)
CPCS: common-part convergence sublayer
SAR: segmentation-and-reassembly
PL: physical layer
CLNAP
CPCS
SAR
ATM
PL
CLNAP
CPCS
SAR
ATM
PL
CLNAP
CPCS
SAR
ATM
PL
ATM
PL
ATM
PL
Protocolos
de capas
superiores
Entidad de
mapeo (ME)
CLNI (connectionless network interface)
CLAI (connectionless access interface)
...

## Slide 195
Estructura de la PDU del CLNIP (1)
La PDU es formada agregando un encabezado a la SDU (service data unit), o a los datos de usuario transportados en la PDU (protocol data unit)
Luego siguen hasta 9236 bytes de datos de usuario (múltiple entero de 32 bits y, caso necesario, 4 bytes de CRC al final)

## Slide 196
Estructura de la PDU del CLNIP (2)
El encabezado contiene:
  8 octetos de dirección de destino
  8 octetos de dirección de origen
  1 octeto de identificador de protocolo PI (6 bits) + 2 bits para indicar la longitud del relleno (este puede tener de 0 a 3 bytes: los procesadores trabajan con palabras de 32 bits; los datos de usuario son redondeados, con hasta 3 bytes de relleno, para un múltiple entero de 32 bits)
  1 octeto conteniendo 4 bits de calidad de servicio (QoS), 1 bit de indicación de CRC (C) y 3 bits de longitud de la extensión del encabezado (HEL)
  2 bytes reservados
  de 0 a 20 bytes de extensión del encabezado (eventualmente con un post pad, PP)

## Slide 197
Formato de la PDU de Capa 3 de SIP
encabezado
datos de usuario
trailer
reservado (= ceros binarios)
BETag (etiqueta de inicio y final)
BASize (asignación de memoria)
DA (dirección de destino)
SA (dirección de origen)
HLPI (id. de prot. de capa superior)
PL (longitud del relleno)
QoS (calidad de servicio)
CIB (bit de indicación de CRC-32)
HEL (ext. de longitud del encabez.)
Brdg (bridging, puenteo)
HE (extensión del encabezado)
PAD (relleno, debido a pal. 32 bits)
CRC-32 (verificación de errores)
reservado (= ceros binarios)
BETag (etiqueta de inicio y final)
longitud
1 byte
1 byte
2 bytes
8 bytes
8 bytes
6 bits
2 bits
4 bits
1 bit
3 bits
2 bytes
12 bytes
0-3 bytes
4 bytes
1 byte
1 byte
2 bytes
< 9188 bytes

## Slide 198
Direcciones en SMDS
dirección SMDS
tipo de
dirección
número E.164
número con significado nacional
código de país
4 bits
número variable de dígitos decimales
(eventualmente, con FF -- unos binarios
-- para completar los 16 dígitos)
bin. 1100 = dir. individual
bin. 1110 = dir. de grupo
generalmente, 16 dígitos hex.
(= 8 octetos)
1 a 3 dígitos
decimales
60 bits

## Slide 199
Estructura de la PDU del CLNAP
Idéntica a la PDU del CLNIP, con 3 diferencias:
  El campo de identificación del protocolo (PI), que es llamado HLPI (higher layer protocol identifier) es transportado de forma transparente por la red (excepto las PDUs de CLNAP con valores de HLPI entre 44 y 47, que son descartadas)
  El campo de relleno posterior de la extensión del encabezado no existe, de modo que hasta 20 octetos pueden ser usados para extender el encabezado
  La máxima longitud de los datos de usuario es de 9188 octetos

## Slide 200
Formas de Operación (1)
Una conexión ATM puede transportar varias conexiones simultaneas de AAL 3/4 con el uso de MIDs (multiplex identification) distintos
El orden de los segmentos es mantenido dentro de cada conexión de AAL 3/4
La transparencia del tráfico que pasa a través de los conmutadores SMDS puede darse de 2 maneras distintas:
  1) Modo Mensaje
  2) Modo Streaming

## Slide 201
1) Modo Mensaje
  El servidor CL (connectionless) junta todas las PDUs de SAR (segmentation and reassembly) que son parte de una misma PDU de CS (convergence sublayer) y reensambla a esta última
  Luego, el enrutamiento es realizado
  El mensaje vuelve a ser segmentado para transmisión
      Desventaja: exige memorias largas en los servidores CL (nodos de conmutación a nivel 3 de SMDS) y puede causar retardos
      Ventaja: se pueden detectar y descartar PDUs de CS erroneas, aliviando la red
Formas de Operación (2)

## Slide 202
2) Modo Streaming
  Al recibir el primer segmento de un mensaje (BOM, beginning of message), el enrutamiento ya se puede realizar, pués dentro del BOM viene la dirección de destino
  La tabla de enrutamiento es actualizada con la correspondencia entre un VPI / VCI / MID de entrada y de salida
  Cada COM (continuation of message) subsiguiente y el EOM (end of message) son enrutados sencillamente con una consulta a la tabla
  Trás la conmutación del EOM, el renglón correspondiente en la tabla es cancelado
      Ventaja: memorias pequeñas en los servidores CL y bajo retardo (enfoque similar a la técnica CO (orientada a conexión) de la capa ATM)
Formas de Operación (3)

## Slide 203
Terminamos!!!
Gracias por su atención,
y hasta la próxima vez!